Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Заказчик: Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области

Муниципальный контракт от 23.12.2019 № К/62-2019

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Том III

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

(Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности городского округа и

объектов муниципальной собственности)

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Свидетельство СРО № 0035.04-2012-3666095794-П-078 от 17.12.2012

Заказчик: Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области

Контракт от 18.05.2020

№ К/21-2020

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

(Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности городского округа и

объектов муниципальной собственности)

Материалы по обоснованию генерального плана

Том III

Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»						В. А. Прилепин

Начальник отдела градостроительства

и архитектуры									Н. В. Поздоровкина

Главный инженер проекта							О. А. Пономарева

2020 г.

# Оглавление

Оглавление	2

Введение	4

Глава 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	6

1.1. Краткое описание места расположения МО	6

1.2. Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия МО, минерально-сырьевые ресурсы	6

Природно-климатические условия	7

Рельеф и геоморфология	7

Тектоническое и геологическое строение	9

Гидрогеологические условия	11

Гидрографическая характеристика	12

1.3. Транспортная и инженерная инфраструктура	16

Характеристика транспортной инфраструктуры	16

Внешний транспорт	16

Водоснабжение	23

Водоотведение	25

Газоснабжение	25

Теплоснабжение	26

Электроснабжение	27

Связь и информатизация	28

Инженерная подготовка территории	30

1.4. Данные о площади, характере застройки, численности населения МО	30

1.5. Данные об административном статусе, экономической специализации и группе по гражданской обороне МО	31

Административно-территориальное устройство МО	31

Данные о группе по гражданской обороне МО	31

Глава 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	31

2.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникновение которых вероятно на территории Зеленоградского городского округа	31

2.1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера.	32

2.1.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	39

2.2.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	48

2.2.4 Обеспечение пожарной безопасности территории	50

2.2.5. Показатели риска природных и техногенных ЧС	57

ПРИЛОЖЕНИЯ	61

Приложение 1. Свидетельство о допуске к определенным видам работ	62

ГРАФИЧЕСКИЕ	71

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0035.04-2012-3666095794-II-078.

Перечень и критерии опасных (ОЯ) и комплексов гидрометеорологических явлений по району ответственности ФГБУ "Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности городского округа и объектов муниципальной собственности) генерального плана муниципального образования «Зеленоградский городской округ» разработан в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, как составная часть градостроительной документации.

Раздел выполнен с учетом требований приказа Министерства Регионального развития от 26.05.2011 года №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов».

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты территорий и населения, и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. В разделе «ИТМ ГОЧС» (Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности городского округа и объектов муниципальной собственности) генерального плана городского округа обосновываются решения по зонированию территории городского округа в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования поселения, защиты и жизнеобеспечения его населения в военное время и в случае возникновения ЧС техногенного, природного и биолого-социального характера, а также мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В настоящее время выдача ГУ МЧС по Калининградской области технического здания (исходных данных по форме согласно приложению "Б" СП 11-112-2001) не предусмотрена на основании приказа МЧС России от 06.07.2015г. №346ДСП.

Информация о "Состав сил и средств на территории МО" и "Сведения обеспечения наружным противопожарным водоснабжением" администрацией городского округа не предоставлена.

Исполнитель раздела – ООО «Геоземстрой» 394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, 4а. Тел: (473)224-71-90, Факс(473)234-04-29, имеющей свидетельство СРО: № 0035.04-2012-3666095794-II-078 на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (в том числе разработка специальных разделов проектной документации "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций"), выдано «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (НП «ВГАСУ - проект»). Начало действия 17 декабря 2012 г. Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия.

Расчетные сроки проекта: I очередь – 2030 г., расчетный срок – 2040 г.

# Глава 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# 1.1. Краткое описание места расположения МО

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Калининградской области. Территория омывается водами Балтийского моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой.

На севере граничит с Литвой, на северо-западе – со Светлогорским и с Пионерским районами, на западе – с Балтийским районом и Янтарным районом, на юге – со Светловским районом, на юго-востоке – с Калининградским городским округом, на востоке – с Гурьевским районом.

Площадь городского округа по данным администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» составляет 201649 га. Зеленоградский городской округ занимает территорию, равную около 15,1 % территории суши Калининградской области. Население городского округа по состоянию на 01.01.2019 года составила 37054 человек, или приблизительно 3,6 % всего населения Калининградской области.

Предполагаемая экономическая специализация территории, согласно Схемы территориального планирования Калининградской области – развитие - туристско-рекреационный комплекс.

Рисунок 1. Расположение муниципального образования «Зеленоградский городской округ» в структуре Калининградской области

# 1.2. Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия МО, минерально-сырьевые ресурсы

# Природно-климатические условия

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Зеленоградский городской округ находится в строительно-климатической зоне II Б. Глубина сезонного промерзания грунта составляет 0.8-0.96 м. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно составляют -18°С и - 6°С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 195 дней.

На формирование климата данной территории исключительное влияние оказывают морские воздушные массы, поступающие с Атлантического океана. В связи с вторжением этих масс зимой наблюдаются частые оттепели

Средняя температура наиболее холодного месяца (января) –2,3º, а наиболее теплого (июля) +17º. Среднегодовая температура +7º. Сумма активных температур выше +10º – 2100 – 2200º. Безморозный период 185 – 190 дней, самый длительный в области. Сумма среднегодовых осадков 750 – 800 мм, большая часть из которых выпадает в теплое время

Территория округа относится к зоне избыточного увлажнения. Атмосферные осадки, особенно зимой, тесно связаны с циклонической деятельностью. за год количество осадков достигает 900 мм. На побережье с апреля по октябрь, с месячным максимумом в июле – августе, а в узкой прибрежной зоне с двумя максимумами – в августе и октябре. В области примерно 33-41% годовых осадков выпадает за холодный период, на большей части территории наблюдается в январе-феврале, на побережье - в марте. Изменчивость осадков по годам велика. В наиболее влажный год количество осадков может вдвое превышать сумму осадков засушливого года. Более изменчивы месячные и сезонной суммы осадков, они могут колебаться от 5 до 300% среднемноголетних значений.

# Рельеф и геоморфология

Преобладающая форма рельефа - слабоволнистая, местами плоская и всхолмленная равнина с общим наклоном в сторону Балтийского моря и Калининградского залива. В центральной части района значительные территории, представляющие собой живописные холмы, местами переходят в невысокие гряды.

Берег балтийского моря - крутой. Вдоль всего побережья - песчаные пляжи.

На Куршской косе широко развит уникальный дюнный рельеф.

Рассматриваемая территория располагается в юго-восточной части Балтийской синеклизы - глубокого прогиба в пределах Русской платформы. Природный морфологический облик территории сложился в результате деятельности Валдайского оледенения и представляет собой закономерное чередование обширных равнинных и низменных пространств с отдельными холмисто-грядовыми возвышенностями.

Рельеф центральной и северной части городского округа занимает обширная Полесская низменность, южную – Самбийская возвышенность.

Большую часть территории Зеленоградского городского округа занимают ландшафты, характерные для Самбийской возвышенности. К Самбийской возвышенности приурочены ландшафты холмисто- моренных озёрных возвышенных равнин. Особо выделяются морские берега на севере и западе Самбийского полуострова – разрушаемые обвально-осыпные, оползневые высокие и закреплённые низкие. Морским аккумулятивным образованием является Куршская коса, отделяющая одноименный залив от Балтийского моря. Коса протянулась на 98 км в северо-восточном направлении от Самбийского полуострова. Ее рельеф сформирован эоловыми процессами. Ширина косы небольшая и в среднем не превышает 2 – 4 км. На рассматриваемой территории много озер и прудов. Большинство крупных озер ледникового происхождения.

По морфогенетическим и возрастным признакам на территории городского округа выделяются три основные группы форм рельефа: эрозионно-аккумулятивная, аккумулятивная и абразионная.

В геоморфологическом отношении наиболее широкое распространение имеет аккумулятивный рельеф, среди которого преобладают ледниковые, морские и аллювиально-морские, эоловые формы (рис. 2). Для большей части территории характерен холмистый рельеф основной морены и холмистый рельеф конечной морены. Вдоль рек сформировался эрозионно-аккумулятивный рельеф пойменной долины.

Рисунок 3. Схема геоморфологического строения территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» (выкопировка из Геоморфологической карты)

# Тектоническое и геологическое строение

В структурном плане территория муниципального образования «Зеленоградский городской округ» принадлежит к западной части Русской платформы, располагается в пределах юго-восточной части Балтийской синеклизы и более молодой, Польско-Литовской впадины.

В строении Балтийской синеклизы участвуют осадочные отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя, которые повсеместно перекрыты ледниковыми образованиями, в основном среднего и позднего плейстоцена

Рисунок 4. Схема геологического строения территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» (выкопировка из Геологической карты)

Палеогеновые отложения имеют повсеместное распространение. Представлены они нижним и средним отделами. в составе нижнепалеогеновых (палеоценовых) образований преобладают алевролиты, глины, меньшее значение имеют пески. Мощность отложений не превышает 40 м. Глубина залегания от 57 до 95 м.

Среднепалеогеновые (эоценовые) отложения представлены переслаиванием песков, глин, алевролитов, реже песчаников и конгломератов.

Для отложений характерна резкая изменчивость литологического состава и мощности. Глубина залегания отложений изменяется от 10 до 40 м, мощность от нескольких метров до 47 м. Вдоль Балтийского моря отложения выходят на дневную поверхность.

Неогеновые отложения развиты на отдельных участках на глубине от 2 до 45м. Представлены они песками, глинами с маломощными (1-3,5м) прослоями бурого угля. Отложения имеют линзовидное залегание, часто выклиниваются и замещают друг друга. Мощность неогеновых отложений от 10 до 35м. В обрывистых берегах морского побережья и в районе оз. Тихого отложения выходят на поверхность.

Меловая система представлена верхним отделом. В верхнем отделе выделены чкаловская, побединская, высоковская, дубровская, демидовская, лозняковская, калиновская и воронцовская свиты, слагающие терригенно-карбонатную формацию (песчаники, мергели, мел). Мощность верхнего мела изменяется от 40 до 80 м.

Четвертичная система

Среди четвертичных образований выделяются верхние плейстоценовые и голоценовые. В неоплейстоцене выделено три звена: нижнее, среднее и верхнее.

Отложения верхнего плейстоцена представлены гляциальными породами. Отложения голоцена (современные) сложены различными по генезису породами: аллювиальными, эоловыми, озерными и болотными (биогенными). Мощность четвертичных отложений в палеоврезах может достигать 40-100м, а обычно же колеблется в пределах 50-90м.

Рисунок 5. Схема четвертичных отложений на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» (выкопировка из Карты четвертичных отложений)

# Гидрогеологические условия

Территория Калининградской области расположена в пределах Балтийско-Польского артезианского бассейна. Большая мощность осадочного чехла, преобладание в разрезе мощных и выдержанных водоупоров (глины и мергели силура и триаса), широкое распространение верхнепермских соленосных отложений, низинный характер рельефа создают благоприятные условия для формирования сильно минерализованных вод и рассолов. В связи с этим здесь невелика мощность зоны пресных вод, представленной водоносными комплексами мезо-кайнозойских отложений: четвертичных, палеогеновых и верхнемеловых. Граница зоны пресных вод на большей части территории составляет в среднем 100-150 м (от 30 до 300 м) и проводится по нижней части верхнемелового водоносного горизонта. Разгрузка артезианских вод палеозойских водоносных комплексов происходит в Балтийское море, а мезо-кайнозойских, кроме того, в долинах и дельтах рек Немана, Преголи, Шешупе. Химический состав зоны пресных вод в основном гидрокарбонатный магниевокальциевый, реже кальциево-магниевый и кальциево-натриевый с минерализацией 0,3- 0,8 г/л. Отмечается повышенное содержание железа: в среднем 0,4 – 1,5 г/л, на отдельных участках до 4,0 г/л.

Четвертичный водоносный комплекс представлен пестрым литологическим составом (моренные суглинки и супеси, глины, разнозернистые пески, песчано-гравийные отложения). Мощность отложений колеблется в пределах от 10 до 300 м. Подземные воды первых от поверхности водоносных горизонтов, как правило, безнапорные, а воды межморенных отложений – напорные. Водообильность очень изменчива. Удельный дебит скважин изменяется от 0,01-3,5 л/с до 6,6 л/с.

Палеогеновый водоносный комплекс приурочен к песчано-глинистым отложениям верхнего эоцена и нижнего палеоцена, которые широко развиты в южной и западной частях территории. Глубина залегания кровли колеблется от 12 до 95 м. Воды комплекса слабонапорные, напор увеличивается с погружением водоносного горизонта: от 15-30 до 32 50-60 м. Водоносность отложений в среднем незначительная. Удельный дебит разведочных скважин составляет от 0,05 до 2 л/с.

Верхнемеловой водоносный комплекс распространен почти повсеместно. Глубина залегания его кровли: от 30 м на северо-востоке до 130-300 м на юге. Воды горизонта напорные. Напор увеличивается с погружением водоносного горизонта: от 5-40 м в северо-восточной части до 90-100 м – в юго-западной. Водообильность горизонта весьма изменчива. Наиболее водообильной является верхняя часть водовмещающих отложений.

# Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть на рассматриваемой территории представлена:

- реками Нельма, Забава, Спокойная, Алейка, Граевка, Славная, Зеленоградка, Мучная, Куровка, Лобовка, Медвежья, Мотыль, Безымянная, Крайняя, Калиновка, Чистая, Светлогорка,Приморская, Тростянка, Полевая;

- закрытой мелиоративной осушительной сетью, представленной дренажем, состоящим из гончарных труб;

- открытой системой мелиоративных каналов;

- прудами и озерами – озеро Камышовое в пос.Озёрово, пруд Пугачевский (наибольший по площади) в пос.Романово, пруды в пос.Родники, пос.Васильково, пос.Мельниково, водохранилища в пос. Васильково и пос. Романово-Геройское;

- питьевыми водоохранными озёрами - Узкое (восточнее пос.Звягинцево) и Красота (южнее пос.Вершинино);

- питьевым каналом Красота, соединяющим и питающим водохранилище Узкое с водохранилищем Красота

Вышеперечисленные пруды и озера расположены на водотоках рек Алейки, Забавы, Зеленоградки и Славной, имеют с ними гидравлическую связь и представляют собой единые водные системы:

– река Аллейка и пруд в пос.Родники;

- река Забава и пруд Пугачевский;

- река Зеленоградка и озеро Камышовое;

- река Славная и пруд в пос. Мельниково;

- реки Медвежья, Безымянная, озера в пос. Васильково.

Южная граница проектируемой территории граничит с питьевыми водохранилищами Заливное и Дорожное.

Кроме того, на рассматриваемой территории находятся питающие водохранилища ручьи.

Все вышеуказанные водохранилища, питьевой канал Красота и питающие водохранилища ручьи являются водоисточниками хозяйственно-питьевого водопровода города Калининграда и имеют зону санитарной охраны, состоящую из 3-х поясов.

Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.1.4.1110-02) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширина I-го пояса санитарной охраны строго режима для водохранилищ – не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды, полоса санитарной охраны питьевых каналов, питающих водохранилище – 50 м от линии уреза воды.

В первом поясе зоны санитарной охраны строгого режима запрещается: нахождение посторонних лиц, все виды строительства, сброс сточных и поверхностных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, прокладка трубопроводов различного назначения.

Боковые границы II и III поясов зон санитарной охраны водотоков (реки, каналы) и водоемов (водохранилища, озера) должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 – 5 км, включая притоки.

Во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны запрещается: отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое пользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водопитания и т.д.

Исходя из вышеизложенного, размещение объектов строительства возможно только за пределами I-го пояса зоны санитарной охраны строгого режима водохранилищ Узкое и Красота, а также Заливное, Дорожное и Великое, а также каналов и рек питающих их, а во II-м и III-м поясах при определенных условиях.

Река Нельма является одной из чистых рек в области. В пойме встречаются заболоченные участки с целебными илами (грязями), которые используются санаторием города Светлогорска для лечения. Здесь водятся и нерестятся ценные породы рыб. Устье реки Нельмы (бухта Приморская) используется для остановки птиц во время сезонных миграций.

Большую часть водосборной площади реки Тростянки составляет площадь ее правобережного притока реки Зеленоградки, впадающей в р.Тростянку в 0,5 км от устья (ниже города Зеленоградска). Длина реки Тростянки 9 км, площадь водосбора 123 км2.

В целом бассейн реки Тростянки низменный, заболоченный, пересечен густой сетью осушительных каналов. В гидрологическом отношении река не изучена.

В понижениях и западинах образовались многочисленные мелкие болота. В понижениях и лощинах грунтовые воды встречаются на глубине 50 – 90 см.

Балтийское море

Балтийское море принадлежит к бассейну Атлантического океана, а по классификации морей - к средиземным внутриматериковым шельфовым морям. Узкими и мелководными проливами - Эресунну, Большой и Малый Бельт - оно соединяется с Северным морем, а затем с Атлантикой. Площадь моря - 386 тыс. км2. Оно сравнительно неглубокое (преобладают глубины от 40 до 100 м), а наибольшая глубина (Ландсортская впадина) составляет 459 метров.

Береговая линия Балтийского моря изрезана заливами. В их число входят Куршский и Калининградский (Вислинский) заливы - мелководные лагуны, отделенные от моря узкими косами. С морем их соединяют проливы шириной всего 300 - 400 метров.

Формирование общей циркуляции вод Балтийского моря обусловлено главным образом водообменном с Северным морем и поступлением речного стока. Система циркуляции вод в юго-восточной части Балтийского моря в общих чертах имеет циклонический характер (потоки направлены против часовой стрелки); особенности этой циркуляции во многих зависят от атмосферных процессов, морфометрии бассейна и стратификации вод.

Поле температуры воды в Балтийском море формируется главным образом под влиянием теплообмена между морем и атмосферой. В зимний период в открытой части наблюдается сравнительно однородное распределение температуры воды в поверхностном слое - около 1-2°С. Перестройка поля температуры воды в этом слое от зимнего характера распределения к летнему происходит в весенний сезон. В этот период поле температуры воды характеризуется наличием в прибрежной зоне полосы водных масс, прогретых до 6-8 °С, в то время как в открытой части моря температура поверхностных вод составляет в среднем 4-6°С. В летний период температура поверхности воды по всей акватории юго-восточной Балтики достигает наивысших значений в годовом цикле и составляет в среднем 16-18°С.

Поле солености воды в Балтийском море формируется в основном под влиянием пресного стока и подтока в глубинных и придонных слоях соленых североморских вод. На пространственное распространение солености оказывает влияние рельеф дна, ветровое перемешивание и течения, а в зимний период - процессы ледообразования, ледотаяния и конвекции. В зимний период соленость поверхностных вод по всей акватории юго-восточной части Балтийского моря достигает высоких значений - 7,6-7,8 %о.

В пределах пос. Заостровье берег крутой, практически отвесный, окаймлен песчаным пляжем шириной от 10 до 30м.

Продолжительность периода со среднемесячной температурой воды 17° более составляет около 40 дней.

В мягкие зимы в Балтийском море лед не образуется или появляется у берега на несколько дней. В умеренные зимы вдоль побережья появляется полоса неподвижного льда шириной 0,5 - 1,0 км. за которой наблюдается дрейфующий лед. При устойчивых длительных морозах припай может распространяться в открытое море, но установление открытого ледяного покрова происходит довольно редко.

Куршский залив — мелководная лагуна, соединенная с морем узким Клайпедским проливом. Береговая линия умеренно извилистая и представлена преимущественно пляжем, за исключением пониженных заболоченных участков. Глубины вдоль берега небольшие. Среднегодовая температура воды +5°С. В теплый период около +20°С, а в отдельные годы достигает +25 — +27°С. Залив является полупресноводным. Зимой устанавливается ледяной покров, толщина льда 65-67 см.

Большую часть водосборной площади реки Тростянки составляет площадь ее правобережного притока реки Зеленоградки, впадающей в р.Тростянку в 0,5 км от устья (ниже города Зеленоградска). Длина реки Тростянки 9 км, площадь водосбора 123 км2.

В целом бассейн реки Тростянки низменный, заболоченный, пересечен густой сетью осушительных каналов. В гидрологическом отношении река не изучена.

# 1.3. Транспортная и инженерная инфраструктура

# Характеристика транспортной инфраструктуры

# Внешний транспорт

Основные внешние транспортно-экономические связи Зеленоградского городского округа осуществляются автомобильным транспортом.

Все населенные пункты Зеленоградского городского округа имеют транспортное сообщение с г. Калининградом – транспортным, экономическим и административным центром Калининградской области, а также с другими городами Балтийского побережья – Балтийск, Пионерский, Светлогорск. Расстояние до областного центра составляет 40 км по автодорожной сети.

Административный центр – пгт. Зеленоградск связан автомобильными дорогами с твердым покрытием со всеми населенными пунктами, входящими в состав городского округа.

Воздушный транспорт

В настоящее время на территории Зеленоградского городского округа не осуществляются полеты гражданской авиации.

Железнодорожный транспорт

По территории округа проходят железнодорожные линии двух маршрутов:

- Калининград - Зеленоградск - Пионерский Курорт;

- Калининград - Переславское - Светлогорск.

Из общего объема перевозок по железной дороге 76 процентов составляют перевозки калининградцев на кратковременный отдых в г.Зеленоградск и г. Светлогорск.

Всего на территории находится 4 станции и 10 остановочных пунктов:

- на участке Калининград - Зеленоградск - Пионерский Курорт - 1 станция (Зеленоградск) и 8 остановочных пунктов (Каштановка, Муромское, Сосновка, Малиновка, Сокольники-1, Сокольники-2, Рощино, Куликово);

- на участке Калининград - Переславское - Светлогорск - 3 станции (Дружное, Колосовка, Переславское) и 2 остановочных пункта (о.п 20 км, Романово).

Водный транспорт

Водный транспорт на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории Зеленоградский городского округа представлен Газопроводом Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

Автомобильный транспорт

В границах муниципального образования «Зеленоградский городской округ» проходят три автомобильных дороги регионального значения. Мостовые переходы длиной более 100 м и путепроводы отсутствуют.

Таблица 1

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»

| № п/п | Наименование дороги | Катего рия | Протяженное ть, км | Покрытие проезжей части | Ширина земляного полотна поверху | Ширина проезжей части | Интенс ивность движен ИЯ | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Зеленоградский городской округ |
| 1 | Калининград-Балтийск | III | 8,6 | асфальтобетон | 9,0-12,0 | 6,0-8,6 | 16631 | удовлетворительно |
| 2 | Калининград-Зеленоградск | III | 7,8 | асфальтобетон | 8,0-11,5 | 6,0-8,5 | нет данных | удовлетворительно |
| 3 | Зеленоградск-Приморск через Светлогорск | III,IV | 43,6 | асфальтобетон | 8,0-10,0 | 5,5-7,0 | - « - | удовлетворительно |
| 4 | Романово - Калининград | III | 19,8 | асфальтобетон | 9,0-12,0 | 6,0-7,0 | - « - | удовлетворительно |
| 5 | Зеленоградск-Морское | IV | 48,5 | асфальтобетон | 7,0-11,5 | 5,5-7,0 | 1601 | удовлетворительно |
| 6 | Переславское-Круглово | IV | 14,5 | асфальтобетон | 8,0-10,5 | 5,8-6,5 | нет данных | удовлетворительно |
| 7 | Романово-Пионерский-Сальское- Янтарный | IV | 28,3 | асфальтобетон | 8,0-10,0 | 5,5-6,5 | - «- | удовлетворительно |
| 8 | Шатрово-Логвино-Кремнево | IV | 17,8 | асфальтобетон | 7,5-11 | 5,3-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 9 | Холмогоровка-Коврово | IV | 11,5 | асфальтобетон | 8,0-10,0 | 5,8-7,0 | 14741 | удовлетворительно |
| 10 | Колосовка - «Чкаловск-Люблино- Взморье» | IV | 6,8 | асфальтобетон, бетон, ПГС | 6,0-9,0 | 4,5-6,0 | нет данных | удовлетворительно |

| 11 | Березовка - Храброво-Жемчужное | IV | 2,4 | асфальтобетон | 8,0-10,0 | 5,0-7,0 | -«- | удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Чкаловск-Люблино-Взморье | IV | 5,8 | асфальтобетон | 8,0-13,0 | 5,5-6,5 | 2242 | удовлетворительно |
| 13 | Люблино-Черепаново | IV | 3,2 | асфальтобетон | 7,0-9,0 | 5,0-6,0 | нет данных | удовлетворительно |
| 14 | Клюквенное-Лесное | IV | 6,0 | асфальтобетон | 7,5-10,0 | 5,0-6,3 | -« - | удовлетворительно |
| 15 | Клюквенное-Русское | IV | 9,3 | асфальтобетон, брусчатка, ПГС | 7,5-10,0 | 5,0-6,5 | -« - | удовлетворительно |
| 16 | Низовка-Каштановка | IV | 6,2 | асфальтобетон | 7,0-11,0 | 5,0-6,0 | - « - | удовлетворительно |
| 17 | Донское-Синявино-Янтарный | IV | 5,5 | асфальтобетон, брусчатка | 6,0-10,0 | 4,5 -6,0 | -« - | удовлетворительно |
| 18 | Луговское-Киевское-Некрасово | V | 7,2 | асфальтобетон | 8,0-10,0 | 5,0-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 19 | «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск»-Куликово- Заостровье | V | 8,1 | асфальтобетон | 9,0-11,0 | 6,0-7,0 | 2584 | удовлетворительно |
| 20 | Низовка-Родники-Шумное | V | 6,0 | ПГС | 9,0-10,0 | 5,0-6,0 | нет данных | удовлетворительно |
| 21 | Переславское-Хрустальное | V | 3,0 | ПГС | 6,0-8,0 | 4,5 | -« - | удовлетворительно |
| 22 | Вишневое-Сосновка-Вербное- Гусево | V | 10,8 | асфальтобетон | 6,5-10,0 | 4,8-6,5 | -«- | удовлетворительно |
| 23 | «Романово-Калининград» - Зеленый Гай | V | 1,4 | асфальтобетон | 8,0-9,0 | 5,0-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 24 | Сосновка-Куршская коса | V | 1,7 | асфальтобетон | 7,0-10,0 | 6,0-6,5 | 5428 | удовлетворительно |
| 25 | Холмы-Моховое | V | 2,5 | асфальтобетон | 6,0-8,0 | 4,5 | нет данных | удовлетворительно |
| 26 | Русское-Янтарный | V | 3,0 | асфальтобетон | 7,0-11,0 | 5,0-6,3 | -«- | удовлетворительно |
| 27 | Горьковское-Красновка | V | 9,0 | асфальтобетон | 7,0-10,0 | 5,0-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 28 | Храброво-Карьерное | V | 3,2 | ПГС | 6,0-8,0 | 4,5 |  | удовлетворительно |
| 29 | Петрово-Кузнецкое | V | 4,0 | асфальтобетон | 7,5-10,0 | 5,0-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 30 | Откосово-Алексеевка | V | 3,1 | асфальтобетон | 7,0-9,0 | 5,0-5,5 | -«- | удовлетворительно |
| 31 | «Переславское-Круглово»- Медведево | V | 1,3 | брусчатка | 6,0-7,0 | 4,5 | -«- | удовлетворительно |
| 32 | Котельниково-Дружное | V | 3,0 | ПГС | 7,0-10,0 | 4,5-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 33 | «Колосовка- «Чкаловск-Люблино- Взморье»- Павлинино | V | 0,9 | асфальтобетон | 6,5-8,0 | 5,0-5,5 | -«- | удовлетворительно |
| 34 | «Г орьковское-Красновка»- Дунаевка | V | 0,6 | ПГС | 7,0-9,0 | 5,0 | -«- | удовлетворительно |
| 35 | Ольховое-Водное-Богатое | V | 5,0 | асфальтобетон | 7,0-10,0 | 5,0-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 36 | «Романово-Пионерский-Сальское- Янтарный»-садоводческое общество «Пионерский» | V | 1,5 | ПГС | 6,0-7,0 | 4,5 | -«- | удовлетворительно |
| 37 | Каштановка-Краснофлотское | V | 1,6 | асфальтобетон | 7,5-10,0 | 5,5-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 38 | Муромское-Озерово | V | 2,4 | асфальтобетон | 7,5-9,0 | 4,5-5,5 | -«- | удовлетворительно |
| 39 | Приморье - Донское | V | 4,9 | асфальтобетон | 7,0-8,0 | 5,0-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 40 | Откосово-Павлинино | V | 2,5 | асфальтобетон | 7,0-8,0 | 4,5-5,0 | -«- | удовлетворительно |
| 41 | Коврово-Рощино | V | 1,9 | асфальтобетон | 7,0-9,0 | 5,0-6,0 | -«- | удовлетворительно |
| 42 | Г рачевка-Дунаевка | V | 2,5 | асфальтобетон | 7,0-10,0 | 5,0-5,5 | -«- | удовлетворительно |
| 43 | Каменка-Прибой | V | 1,7 | асфальтобетон | 7,5-10,0 | 5,0-6,5 | -«- | удовлетворительно |
| 44 | «Калининград-Балтийск» - Цветное-Круглово | V | 3,0 | асфальтобетон | 7,5-10,0 | 5,0-6,5 | -«- | удовлетворительно |
| 45 | Олыпанка-Аральское | V | 2,0 | асфальтобетон | 8,0-10,0 | 5,8-7,0 | -«- | удовлетворительно |

В графической части проекта в соответствии с постановлениями Администрации Калининградской области от 13.06.2007 № 42 «Об отдельных вопросах, связанных с классификацией автомобильных автодорог в Калининградской области» и от 10.05.2011 № 328 «О перечне автомобильных автодорог регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области» отображены региональные и межмуниципальные автодороги, проходящие по территории Зеленоградского городского округа.

Пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации

На территории Зеленоградского городского округа располагается автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – «Морское» - «Нида» (Литва).

    - Транспортное обслуживание населения, объекты общественного транспорта

Пассажирские перевозки осуществляются в основном автобусами ООО «Зеленоградск-Транс», ООО «Регион-экспресс», ООО «Тотем 7», ООО «Светлогорскавто», ООО «Кранцавтотур», АО «Клайпейдский АГП» (Литва), а также транспортными средствами частных предпринимателей.

в) Протяженность дорог, в том числе:

- железной дороги (с российской колеей) - 84,8 километра;

- автомобильных дорог - 609,5 километра;

из них:

- регионального значения - 346,5 километра;

- муниципального значения - 170 километра;

Особую значимость для округа имеют автобусные маршруты, связывающие окружной центр с г. Калининградом:

- маршрут 114 (г. Калининград - г. Зеленоградск через п. Муромское);

- маршрут 141 (г. Калининград - г. Зеленоградск через п. Петрово);

- маршрут 140 (г. Калининград - г. Зеленоградск).

Также по территории округа проходят межмуниципальные маршруты из областного центра в города Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Пионерский, благодаря которым население округа имеет возможность добраться до районного и областного центров.

На территории МО «Зеленоградский городской округ» функционирует 4 муниципальных маршрута:

- маршрут № 19 (г. Зеленоградск - п. Луговское);

- маршрут № 22 (г. Зеленоградск - п. Краснофлотское);

- маршрут № 210 (г. Зеленоградск - п. Морское);

- маршрут № 200 (г. Зеленоградск - п. Дворики).

Пригородные и междугородные автобусные маршруты

    - Улично-дорожная сеть

- В муниципальной собственности находится 210,6 км дорог общего пользования местного значения, в т.ч.151,2 км улично-дорожной сети. Состояние дорог общего пользования и уличной - дорожной сети населенных пунктов муниципального образования городского округа является важнейшим элементом, влияющим на уровень безопасности дорожного движения и благоустройства населенных пунктов и в настоящее время не соответствует нормативным требованиям. Уличная дорожная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Эффективная эксплуатация автодорог является необходимым условием экономического роста, повышения уровня и улучшения жизни населения. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения требует регулярного выполнения большого объема работ по капитальному и ямочному ремонту покрытия дорог, планировке и профилированию грунтового дорожного покрытия. Значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ.

- Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении на территории округа в городе Зеленоградске тротуары вымощены плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы.

- В 2016году завершено строительство велодорожки в г. Зеленоградске на западной части променада длинной 1455 п.м.

- Общие данные по сети улиц и дорог в границах населенных пунктах

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность дорог – всего | км | 170 |
| 1.1 | в том числе с твердым покрытием | км | 120,4 |
| 1.2 | из них с усовершенствованным покрытием |  | 93,6 |

  - Современная инженерная инфраструктура

# Водоснабжение

Обслуживающие организации:

- ООО «Зеленоградская вододобыча» (водоснабжение) – в г. Зеленоградске

- МУП «ЖКХ Зеленоградского района» (водоснабжение, водоотведение) – в сельских населенных пунктах.

Водоснабжение населенных пунктов Зеленоградского городского округа осуществляется, в основном, за счет подземных вод. Использование поверхностных вод составляет незначительную часть водоснабжения.

Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется из индивидуальных артезианских скважин и колодцев. В отдельных населенных пунктах скважины объединены поселковыми водопроводными сетями с организацией централизованного водоснабжения. Малые и средние предприятия получают воду из коммунальных водопроводов и собственных скважин подземных вод.

Действующая система хозяйственно-питьевого водоснабжения не отвечает современным санитарно-гигиеническим требованиям по следующим параметрам:

- значительная доля водопроводного оборудования выработала ресурс и подлежит реконструкции и замене. Часть водозаборных скважин из-за отсутствия или поломки насосного оборудования не работает;

- характерна сезонная и суточная неравномерность распределения воды из-за чего наблюдается дефицит водопотребления;

- отсутствуют или имеют недостаточную емкость резервуары чистой воды и водонапорные башни;

- из-за отсутствия станций водоподготовки осуществляется подача питьевой воды ненормативного качества.

Обеспеченность населенных пунктов объектами водоснабжения отражена на Карте границ существующих населённых пунктов, существующих и строящихся объектов местного значения", лист ГП 1-2, графической части материалов по обоснованию генерального плана.

Обеспеченность подземными водами

Обеспеченность территории подземными водами согласно Схеме территориального планирования Калининградской области характеризуется следующими параметрами.

По условиям естественной защищенности подземных вод от загрязнения большая часть территории является защищенной или условно защищенной. Обеспеченность населения разведанными утвержденными запасами подземных вод достаточно высокая, и составляет около 0,160 м3/сут на человека, обеспеченность населения региональными прогнозными ресурсами подземных вод составляет 1,89 м3/сут на человека

Верхнемеловой водоносный горизонт (К2) является основным водоносным горизонтом для водоснабжения населенных пунктов округа. По совокупности гидрогеологических параметров водоносного горизонта Зеленоградский городской округ по обеспеченности эксплуатационными запасами подземных вод относится к обеспеченному району. Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод (по г. Зеленоградску) 8 тыс. м3/сутки.

Обеспеченность поверхностными водами.

Гидрография городского округа представлена р. Нельмой и рядом более мелких рек, относящихся к бассейну Балтийского моря и Куршского залива.

По совокупности всех параметров водообеспеченности городской округ относится к неблагоприятной территории. Общий среднегодовой потенциальные ресурс для среднего по водности года составляет 247 млн. куб. м/год.

# Водоотведение

В населенных пунктах городского округа централизованная система водоотведения, в основном, отсутствует. Отведение бытовых стоков осуществляется с использованием септиков и выгребных ям. Отдельные населенные пункты частично канализованы. Канализованные бытовые стоки подвергаются механической очистке, не обеспечивающей нормативных требований. Дождевая канализация отсутствует повсеместно.

На территории Ковровского планировочного района в районе пос. Заостровье расположены объединенные канализационные очистные сооружения приморской рекреационной зоны (ОКОС). Это дает возможность подключения ряда населенных пунктов к магистральным канализационным коллекторам ОКОС. С этой целью необходимо организовать централизованные сети бытовой канализации в населенных пунктах: пос. Моховое (через пос. Клинцовка), садовых массивов "Сокольники", "Сокольники-Новые", пос. Рощино (через пос. Сокольники), пос. Коврово (через пос. Каменка), пос. Куликово.

# Газоснабжение

Газоснабжение Зеленоградского городского округа осуществляется природным газом от АГРС г. Светлогорска и г. Зеленоградска. Значительная часть населенных пунктов использует сжиженный газ, который доставляется автотранспортом в баллонах и автоцистернах с ГНС г. Калининграда. Около 35 населенных пунктов снабжаются газом от индивидуальных баллонных установок ГЕУ СУГ и ШБУ.

Источниками газоснабжения природным газом являются:

- стальной газопровод высокого давления диаметром 530 мм на выходе из ГРС г.Светлогорска;

- стальной газопровод высокого давления диаметром 530 мм на выходе из ГРС г.Зеленоградска;

- ГРС г. Калининграда.

В настоящее время газ используется на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. Обеспеченность населенных пунктов природным и сжиженным газом отражена на Карте границ существующих населённых пунктов, существующих и строящихся объектов местного значения", лист ГП 1-2, графической части материалов по обоснованию генерального плана.

Для объектов газоснабжения – газопроводов, газораспределительных станций – устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: охранные зоны сетей и сооружений (порядок установления и режим определены постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. № 1083 "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав"; постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей").

# Теплоснабжение

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется от 23-х котельных, из которых 21 ед. – муниципальные котельные, 2 котельные являются ведомственными, в качестве топлива используется природный газ. Удельный вес отапливаемых жилых зданий от указанных котельных составляет менее 3%. Основная доля тепловых сетей (96%) находится в муниципальной собственности. Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на природном газе и привозном угле.

Значительное число котельных находится в городе Зеленоградске – 8 муниципальных котельных, из которых 3 квартальные котельные обеспечивают теплоснабжение потребителей западного и восточного микрорайонов города. 3 угольные котельные – в пос. Переславское, пос. Колосовка, котельная в пос. Кострово (обслуживает только объекты бюджетной сферы).

Таблица 3

Производство тепловой энергии теплоснабжающими предприятиями муниципальных образований поселений

| № п/п | Предприятия | Производство тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. собственное потребление | отпущено на сторону |
| 1 | ООО «ЗТС» | 47674 | 462 | 47212 |
| 2 | МУП МКХ п. Колосовка | 4865,8 | 520 | 4345,8 |
| 3 | МУП ЖКХ Ковровского сп | 396 | 0 | 396 |
| 4 | МКП Благоустройство | 876 | 0 | 876 |

Таблица 4

Баланс тепловой энергии в целом по теплоснабжающим предприятиям

| Наименование | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии (Гкал) | 60091 | 53811 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | 59571 | 53477,8 |
| Потери тепловой энергии в сети | 5241 | 6247 |
| в том числе: |  |  |
| через изоляцию | 4983 | 5574 |
| потерями теплоносителя | 28 | 25 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 54330 | 47230,8 |

Таблица 5

Протяженность и состояние тепловых сетей всего, в том числе по муниципальному образованию МО «Зеленоградский городской округ», где имеется наибольшая протяженность

| Наименование | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км | до 200 мм | Протяжение сетей, нуждающихся в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении всех тепловых сетей, % | ветхие сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 17,47 | 17,47 | 4,7 | 27 | 5 |
| в том числе: ООО «Зеленоградские тепловые сети» | 12,2 | 12,2 | 3,7 | 34 | 3,7 |

# Электроснабжение

Существующее электроснабжение Зеленоградского городского округа осуществляется от трансформаторных подстанций (далее – ПС) напряжением, находящемся на балансе АО «Янтарьэнерго»:

- ПС 0-10 Зеленоградск напряжением 110/15кВ, с установленной мощностью силовых трансформаторов 2х25МВА;

- ПС 0-7 Приморск напряжением 60/15 кВ, с установленной мощностью силовых трансформаторов 2х10 МВА;

- ПС 0-27 Муромская напряжением 110/15/10 кВ, с установленной мощностью силовых трансформаторов 2х10 МВА;

- ПС Романово напряжением 110/15 кВ, с установленной мощностью силовых трансформаторов 2х10 МВА;

- ПС Храброво напряжением 110/15/10 кВ, с установленной мощностью силовых трансформаторов 110/10 кВ, мощностью 2х10 МВА и силовых трансформаторов напряжением 110/15 кВ, мощностью 2х40 МВА;

Также на территории Зеленоградского городского округа находится ПС напряжением 110 кВ 0-69 Дунаевка, собственником которой является Министерство обороны Российской Федерации.

В настоящее время АО «Янтарьэнерго» завершает строительно-монтажные работы по переводу потребителей с ПС 0-7 Приморск напряжением 60/15 кВ на новую ПС Морская напряжением 110/15 кВ, с установленной мощностью силовых трансформаторов 2х10 МВА.

Питающие электросети представлены ВЛ 110 кВ ПС Северная 330 – ПС Храброво – ПС 0-27 Муромская – ПС Зеленоградск – ПС 0-62 Пионерская».

На ПС напряжением 110 кВ О-10 Зеленоградск установлены два силовых трансформатора мощностью 2х25 МВА. Максимальная допустимая нагрузка центра питания составляет 26.25 МВА. Максимальная фактическая нагрузка составляет 12,62 МВА. Объем свободной для технологического присоединения мощности с учетом заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения (по состоянию на 26.12.2018г) составляет 2,21 МВт.

На ПС напряжением 110 кВ О-27 Муромская установлены два силовых трансформатора мощностью 2х10 МВА. Максимальная допустимая нагрузка центра питания составляет 10,5 МВА. Максимальная фактическая нагрузка составляет 11,75 МВА. Объем свободной для технологического присоединения мощности с учетом заключенных договоров отсутствует».

На территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» введена в эксплуатацию ПС напряжением 110 кВ Романово с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА в рамках технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Калининградского подземного хранилища газа максимальной мощностью 8,6 МВТ.

На территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» введена в эксплуатацию ПС напряжением 110 кВ Храброво с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА в рамках технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств аэропорта Храброво с максимальной мощностью 8 МВТ и двух силовых трансформаторов напряжением 110/15 кВ мощностью 2х40 МВА в рамках технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств индустриального парка «Храброво» с максимальной мощностью 39 МВТ.

На ПС напряжением 60 кВ О-7 Приморск установлены два силовых трансформатора мощностью 10 МВА каждый. Максимальная допустимая нагрузка центра питания составляет 10,5 МВА. Максимальная фактическая нагрузка составляет 4,8 МВА. Согласно замерам, свободная мощность составляет 5,7 МВА. Мощность по действующим договорам равна 5,47 МВА.

Электросетевые объекты округа представлены распределительными сетями ВЛ, КЛ 15 кВ и трансформаторными подстанциями (ТП) 15/0,4 кВ. Электрические сети 0,4-15 кВ обслуживаются персоналом Зеленоградского РЭС. В зоне обслуживания Зеленоградского РЭС находятся около 282 км воздушных линий ВЛ 15 кВ, около 222 км ВЛ 0,4 кВ и 165 ТП.

На электросетевых объектах поэтапно ведутся работы по модернизации оборудования и замене трансформаторов на более мощные.

# Связь и информатизация

Комплекс коммуникаций Зеленоградского городского округа представлен всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др.

Почтовая связь

Почтовая связь на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» в настоящее время осуществляется УФПС Калининградской области – филиал ФГУП «Почта России»

ФГУП «Почта России» является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

На территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» расположено 15 почтовых отделения.

Услуги доступа к информационным ресурсам сети Интернет оказывает Калининградский филиал ОАО «Ростелеком».

Стационарная телефонная связь

Телефонная связь общего пользования предназначена для оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации и представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, доступа к сети Интернет.

Услуги электросвязи жителям муниципального образования «Зеленоградский городской округ» предоставляет ОАО «Ростелеком» (Калининградский филиал).

Мобильная (сотовая связь)

На территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» услуги местной и зоновой телефонной связи оказывает Калининградский филиал ОАО «Ростелеком».

Услуги сотовой связи оказывают – 4 оператора:

- ОАО «Вымпелком»;

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;

- ОАО «Мегафон»;

- Европейский телекоммуникационный холдинг «TELE2 Россия»

Телевизионное вещание. Радиовещание

Распространением телевизионных и радиопрограмм на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» занимается Калининградский областной радиотелевизионный передающий центр филиала ФГУП «РТРС». Услугами теле-, радиовещания в городском поселении охвачено 100 % населения.

На территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» транслируется более 10 различных телепрограмм. Жители городского округа также используют сети кабельного вещания и личные спутниковые антенны. В последние годы все большее развитие получает доступ к цифровому телевидению в составе пакета услуг связи или Интернета.

# Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной защите, инженерной подготовке территории в целом определяются наличием и степенью развития неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, развитием техногенных процессов и степенью их воздействия на окружающую среду. На территории Зеленоградского городского округа выявлен комплекс природно-техногенных процессов, влияющих на условия хозяйствования на территории и определяющих выбор и реализацию инженерно-технических мероприятий по защите и благоустройству. Наиболее существенные процессы и явления, оказывающие непосредственное влияние на окружающую природную среду, следующие:

- морская абразия Балтийского побережья, связанные с ней процессы отступания берега, обвально-оползневые и осыпные процессы;

- затопление паводковыми водами редкой повторяемости (в условиях сгонно-нагонных явлений), подтопление грунтовыми водами в условиях плоского рельефа, слабой дренированности территории.

Штормовое воздействие волн на дно и берег побережья приводит к локальным размывам авандюны (до 5-7 метров). Неоднократно почти полностью размывались пляжи в курортных населенных пунктах, в том числе в г. Зеленоградске.

Состояние морского побережья на отдельных участках, на которых в непосредственной близости к морю располагаются населенные пункты и объекты инфраструктуры характеризуется как аварийное.

Ряд берегозащитных сооружений согласно актам проведенных обследований находится в разрушенном состоянии, не выполняют своих функций, не подлежат восстановлению и представляют опасность для отдыхающих, а также ухудшают экологическое состояние побережья и должны быть ликвидированы с береговой полосы.

Другая часть берегозащитных объектов находится в предаварийном и аварийном состоянии и должна быть приведена к уровню безопасной эксплуатации в соответствии с техническим паспортом берегозащитных сооружений

## 1.4. Данные о площади, характере застройки, численности населения МО

Численность населения муниципального образования «Зеленоградский городской округ» по состоянию на 01.01.2019 года составила 37054 человек.

Площадь ггородского округа составляет 201649 га.

## 1.5. Данные об административном статусе, экономической специализации и группе по гражданской обороне МО

# Административно-территориальное устройство МО

Границы муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской установлены в соответствии с Законом Калининградской области от 10 июня 2010 года № 463 «Об административно-территориальном устройстве Калининградской области», приложение 22.

Муниципальное образование "Зеленоградский городской округ" - муниципальное образование, наделенное статусом городского округа Законом Калининградской области от 7 июня 2004 года № 402 "О наделении муниципального образования "Поселок Зеленоградский" статусом городского округа".

В состав территории городского округа входят 112 населенных пунктов.

# Данные о группе по гражданской обороне МО

Территория муниципального образования «Зеленоградский городской округ» не отнесена к группе по гражданской обороне (постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.98 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»,

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.98 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» на проектируемой территории нет объектов (организаций), отнесенных к категориям по ГО.

# Глава 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## 2.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникновение которых вероятно на территории Зеленоградского городского округа

В разделе «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», рассматриваются вопросы безопасности населения, проживающего на территории Зеленоградского городского округа Калининградской области, проводится анализ проявления природных и техногенных опасностей, наличия потенциально-опасных объектов в границах проектирования и на прилегающей территории, даются предложения и рекомендации по защите населения и территории от возможного негативного влияния поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций.

Раздел разработан на основании исходных данных и требований ГУ МЧС России по Калининградской области, материалов, предоставленных Администрацией Зеленоградского городского округа, МКУ «Управление по делам ГО ЧС и ООС Зеленоградского городского округа, материалов утвержденных генеральных планов поселений, входящих в состав городского округа.

Анализ территории Зеленоградского городского округа с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями являются:

- природные опасности;

- техногенные (природно-техногенные) опасности.

- биолого-социальные опасности.

Зоны возможного воздействия отдельных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера распространяются на всю территорию городского округа.

Реализация данных опасностей в зонах проживания человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

### 2.1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера.

На территории Зеленоградского городского округа в настоящее время присутствуют опасные природные процессы и явления (геологического, гидрологического и метеорологического характера (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97):

- оползень- смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

- подтопление и затопление редкой повторяемости, связанное с поднятием грунтовых вод в период снеготаяния;

- заболоченность в пониженных местах, в местах затрудненного поверхностного стока;

- природные пожары– неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде

- сильный ветер- движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

- Шторм-длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше

- Град- атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Землетрясения. Территория Зеленоградского городского округа не относится к сейсмоопасным зонам. Исходя из статистики сейсмологической обстановки следует, что на территории Зеленоградского городского округа существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с землетрясением, интенсивностью 4-5 баллов.

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принимается на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 %— карта А, 5 %— карта В, 1 %— карта С вероятности возможного превышения (или 90 %, 95 % и 99 % вероятности не превышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Комплект карт ОСР-97 позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов различной ответственности: карта А — объекты нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности; карты В и С — объекты повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения).

Количественную оценку сейсмичности площадки строительства с учетом грунтовых и гидрогеологических условий следует проводить на основании сейсмического микрорайонирования, которое является составной частью инженерных изысканий и выполняется с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.

Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей тектонических разломов, с крутизной склонов более 15°, нарушением пород физико-геологическими процессами, просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

Опасным природным процессом на территории Зеленоградского района является подтопление.

Подтопление – комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором происходит повышение уровней (напоров) подземных вод и (или) влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения, и нарушающие требуемые условия строительства и эксплуатации объектов.

Основной причиной подтоплений являются большое содержания влаги в грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова, последующее быстрое таяние снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне- осенний период, влекут за

собой резкий подъём уровня грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления.

Затрудненный поверхностный сток с ровной поверхности большей части территории проектирования, может привести к природно-техногенному подтоплению фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

Таблица 6

Сведения о возможных подтоплениях на территории Зеленоградского городского округа.

| № | Планировочные районы | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Куршская коса | п. Лесное п. Морское |
| 2 | Ковровский | п.Сосновка |

Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территории осуществляется инженерная защита затопляемых участков территории, эвакуация населения с подтопленной территории, размещение площадок нового строительства вне зон затопления, вертикальная планировка и инженерная подготовка площадок нового строительства, проведение инженерных изысканий под каждый объект строительства.

Оползень- возникает на береговых  склонах при нарушении устойчивости грунта в результате подмыва берегового склона морскими волнами. Наиболее характерными являются участки береговой полосы Балтийского моря в районе пос. Филино и пос. Куликово – Заостровье. На этих уастках береговой линии возможны мелкомасштабные оползни.

Классифицируются оползни: по масштабам явления, скорости движения и активности, механизму процесса, мощности и месту образования.

По масштабам оползни классифицируются на крупные, средние и мелкомасштабные.

Крупные вызываются, как правило, естественными причинами и образуются вдоль склонов на сотни метров. Их толщина достигает 10-20 и более метров. Оползневое тело часто сохраняет свою монолитность.

Средние и мелкомасштабные имеют меньшие размеры и характерны для антропогенных процессов.

По активности оползни подразделяются на активные и неактивные. Главными факторами здесь являются породы склонов и наличие влаги. В зависимости от количества влаги они делятся на сухие, слабо влажные, влажные и очень влажные. Например, очень влажные содержат такое количество воды, которая создает условия для жидкого течения.

По механизму процесса подразделяются: на оползни сдвига, выдавливания, вязкопластические, гидродинамического выноса, внезапного разжижения. Часто имеют признаки комбинированного механизма.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

для береговых склонов

- защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

-предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

-искусственное понижение уровня подземных вод;

-агролесомелиорация;

-закрепление грунтов (в том числе армированием);

-устройство удерживающих сооружений и конструкций

Опасные природные процессы метеорологического характера

Для прибрежной территории Калининградской области характерны сильный ветер, в том числе шквал, шторм, очень сильный дождь, сильный туман. И как следствие на территории городского округа возможно формирование трудно предсказуемых штормовых разрушений крыш домов и линий электропередач.

Природные пожары

Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Торфяной пожар – возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

Вся территория Зеленоградского городского округа относится к зоне хвойно-широколиственных лесов. Леса, включая национальный пар «Куршская коса» ,занимают примерно 25375 га площади, и представлены как массивами, так и отдельными небольшими участками. К крупным лесным массивам можно отнести: леса Национального парка «Куршская коса», Светлогорский лес, Длинный лес, Зелёный лес.                                              На территории Зеленоградского  городского округа расположено торфяное месторождение -Болото «Горелое»

Лесные и пожары, особенно в летний период, являются очень опасным видом чрезвычайной ситуации  природного характера для всех поселений района.

Горение торфяной залежи – беспламенное. Она прогорает на всю глубину залегания или до влажного горизонта. Массовые вспышки пожаров наблюдаются весной, когда люди устремляются к водоёмам.

Огнем поражаются окраины лесов, заросли кустарников, наносится урон лесам. Поврежденные огнем деревья в первую очередь поражаются вредителями.  Палы не только губят живые организмы, но и направленно нарушают важные элементы и компоненты устойчивости экосистем.

Средний класс природной пожарной опасности лесов Калининградской области – III и IV, что указывает на среднюю степень. Территория лесного фонда, наиболее опасная в пожарном отношении (I – II классы), составляет 15% общей площади. Значительную площадь (65%) занимают леса с IV и V классами пожарной опасности.

Пожары в Калининградской области возникали низовые беглые, иногда устойчивые, крупных лесных пожаров не было.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.);

- весенние и осенние неконтролируемые сельскохозяйственные палы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим обществам и местам массового отдыха населения и пребывания туристов.

Опасность природных пожаров на территории Зеленоградского городского округа может проявляться в угрозе непосредственного воздействия на людей, на их имущество, в уничтожении жилой застройки и предприятий, примыкающих к лесным массивам и торфяникам, а так же, в задымлении значительных территорий, что может привести к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Таблица 7

Сведения о количестве населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров

| № | Планировочные районы | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Куршская коса | п.Лесное, п.Рыбачий , п. Морское |
| 2 | Переславский | п.Переславское, п. Прохладное |
| 3 | Ковровский | п. Рощино |
| 4 | Красноторовский | П. Красноторовка |

Перечень превентивных мероприятий, направленных на защиту от лесных пожаров, проводимых на территории поселения:

- опашка территории населенных пунктов и объектов экономики;

- создание минерализованных полос;

- пропаганда и агитация среди населения;

- наземное патрулирование пожароопасных мест силами МВД и местного населения;

- проведение сходов и бесед с населением по подготовке первичных мер пожарной безопасности;

- ограничение въезда в лес, установка шлагбаумов в пожароопасные периоды.

Опасность лесных пожаров для населения городского округа может проявляться в угрозе непосредственного воздействия на людей и на их имущество в  уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, задымлении значительных территорий (в том числе дорог), нарушении движения транспорта, ухудшения экологической обстановки и состояния здоровья людей.

Для обеспечения вышеуказанных функций в структуре ГУ «ОГПС и ГО» создан  Центр тушения лесных пожаров. В структуре лесопожарного центра ГУ «ОГПС и ГО» создана региональная группа диспетчерского управления общей численностью 10 человек (приказ ГУ «ОГПС и ГО» от 28 марта 2011 года N 25 «О создании региональной группы диспетчерского управления лесопожарного центра Калининградской области»)..

Особенность расположения Калининградской области затрудняет возможность использования маневрирования средствами пожаротушения между субъектами Российской Федерации. В связи с этим по согласованию с Федеральным агентством лесного хозяйства было принято решение о создании в области пожарно-химической станции (далее – ПХС) 3-го типа как специализированной межрайонной лесопожарной службы.

Противопожарная профилактика в лесах предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для успешной борьбы с ними.

Запроектированы и проводятся мероприятия, направленные на подготовку лесов для организованного отдыха населения. В числе проводимых мероприятий на территории Зеленоградского городского округа:

- Благоустройство зон отдыха граждан;

- Устройство стоянок для автомобилей;

- Организация мест отдыха и курения;

- Мониторинг пожарной безопасности;

- Устройство противопожарных минерализованных полос;

- Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос;

- Расчистка полос вдоль дорог от захламленности;

- Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

- Организация маршрутов патрулирования;

- Строительство, реконструкция и эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

- Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения.

Характеристика поражающих факторов возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Зеленоградского городского округа представлена в таблице

Таблица 8

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС (определяется в соответствии с ГОСТ 22.0.06-95)

| Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |
|  |  | Деформация земной поверхности. |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс |
|  |  | Удар |
| Опасные гидрологические явления и процессы |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| Опасные метеорологические явления и процессы |
| Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| Сильные осадки |
| Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
|  |  | Ветровая нагрузка |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| Град | Динамический | Удар |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости |
|  | Тепловой |  |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары |
| Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  | Опасные дымы |

Вышеперечисленные опасные природные процессы и явления могут стать причиной: аварий на объектах жизнеобеспечения; повреждения (обрыва) высоковольтных линий электропередач; обрушения слабо укрепленных конструкций; затопления и подтопления части застроенной территории; увеличения числа дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, что может повлечь нарушение нормальной жизнедеятельности среди проживающего, работающего и отдыхающего на территории округа населения, затруднения в работе транспорта и ограничения при проведении аварийно-спасательных работ.

### 2.1.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территории Зеленоградского городского округа может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

К возможным источникам возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций

относятся, в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»:

- промышленные аварии на потенциально-опасных объектах;

- пожары и взрывы;

- опасные происшествия на железнодорожном и автотранспорте, трубопроводном транспорте;

- а так же, нарушения в жизнеобеспечении населения и объектов.

На территории Зеленоградского городского округа расположено 4 потенциально опасных объекта:

1. Нефтесборный пункт АО «Лукоил»  у пос. Романово

2. Участок добычи нефти  ООО Калининграднефть»

3. АО Газпром «.Калининградское ПХГ» у пос. Романово

4. АО Газпром «Морской газовый терминал» у пос Куликово

На территории городского округа расположены объекты МО РФ, вокруг которых устанавливается запретная зона – 400 м, (согласно Постановлению Правительства российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны») в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, а так же, для защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения и при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

На территории городского округа существует, так же, риск обнаружения неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной Войны. Перед освоением территории необходимо ее обследование на наличие возможно опасных объектов и их обезвреживание.

Аварии на потенциально-опасных объектах

В настоящее время в границах проектирования находится 4 потенциально опасных объектов, которые являются взрывопожароопасными. Радиационно-опасных и химически опасных объектов на территории округа нет.

Ближайший реактор на ядерном топливе находится на территории Польши на расстоянии около 60 км от границы области – Гданьский учебный реактор. На территории округа могут находиться источники ионизирующего излучения в различных приборах медицинского и иного назначения.

На территории находятся гидротехнические сооружения, не отнесенные к потенциально-опасным объектам.

Таблица 9

Перечень взрывопожароопасных объектов на территории городского округа

| Взрывопожароопасные объекты |
| --- |
| 1 | Нефтесборный пунктАО Лукоил | Пос. Романово | ВПОО | нефть | 5 |
| 2 | Кчасток добычи нефти ООО Калининграднефть» |  | ВПОО | нефть | 5 |
| 3 | АО Газпром .Калининградское ПХГ | Пос.Романово | ВПОО | Природный газ | 5 |
| 4 | АО Газпром Морской газовый терминал | У пос. Куликово | ВПОО | Природный газ | 5 |
| 5 | АЗС | г. Зеленоградск пос. Коврово пос. Каменка пос. Рыбачий пос. Аральское | ВПОО | ГСМ | 5 |

Классы опасности потенциально-опасных объектов (ПОО), устанавливаются по результатам прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на данных объектах, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Аварии на объектах 5 класса могут явиться причиной ЧС локального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта; аварии на объектах 4 класса опасности могут явиться причиной ЧС муниципального характера.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Аварии, вследствие которых возможны взрывы, пожары на территории городского округа с образованием зоны ЧС могут произойти:

- На объектах промышленности (применение природного газа; применение ЛВЖ и ГЖ, нефтепродуктов (НП) и др.);

- На объектах хранения и распределения горючих веществ, на складах и базах нефтепродуктов, газонаполнительных станциях на АЗС, АГЗС и т.д.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- Снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- Хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- Строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- Организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- Создание системы оповещения;

- Организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- Проведение плановых учений;

- Создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.

На территории городского округа расположены четыре объекта хранения и распределения природного газа и нефти, атак же трубопроводы для транспортировки нефти и газа и семьь автозаправочных станций .

АЗС   в г. Зеленоградск    3шт

АЗС   в пос. Коврово        1 шт

АЗС   в пос.  Каменка       1шт

АЗС   в пос.  Рыбачий       1шт

АЗС   в пос.  Аральское    1шт

Пожары – наиболее вероятная опасность на территории городского округа, так как основная часть жилищного фонда на территории — это одно-двухэтажная застройка усадебного типа с индивидуальными источниками теплоснабжения.

Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории городского округа проводятся мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность территории.

Аварии на гидротехнических сооружениях

В настоящее время на территории Зеленоградского городского округа эксплуатируются около 32ух гидротехнических сооружений. Разные по объему пруды и дамбы, используемые для хозяйственных и противопожарных нужд. Эти гидротехнические сооружения довоенной постройки и требуют обследования и ремонта (реконструкции), так как, срок эксплуатации превышает 50 лет и более.

Для предупреждения возможных негативных последствий необходимо, вести работу по сбору и систематизации сведений о вышеназванных гидротехнических сооружениях для поддержания их безопасности, уточнению характеристик и состояния инженерных сооружений для паспортизации объектов с целью определения и предотвращения возможных негативных последствий в случае аварии.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и смягчения последствий аварии на ГТС предусматривается:

- Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на ГТС и мероприятия по их предупреждению (данные содержаться в ранее разработанной декларации промышленной безопасности ГТС);

- Организация мониторинга за техническим состоянием ГТС;

- Повышение уровня безопасности ГТС посредством их реконструкции и капитального ремонта (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 декабря 2010 г. № 1183 «Об организации работ по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений»);

- Разработка плана эвакуации населения из зоны возможного затопления;

- Создание в городском округе материального и финансового резерва для ликвидации последствий аварии;

- Оповещение населения (в соответствии с Постановлением Совета Министров-Правительства Российской федерации от 1.03.1993 г. №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов»);

- Ликвидация бесхозяйных ГТС (в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г.).

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного влияния вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов с ст. 67.1 Водного кодекса.

Для защиты населения, проживающего в зонах возможного затопления, при угрозе затопления, проводится его оповещение и упреждающая эвакуация, по заранее разработанным планам.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

Нельзя исключать возможность опасных происшествий при транспортировке опасных грузов на железнодорожном и автомобильном транспорте, учитывая то обстоятельство, что по территории городского округа проходят железнодорожная и автомобильные магистрали, по которым перевозятся опасные вещества, используемые для производственных нужд на предприятиях города Калининграда, Зеленоградского городского округа,

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека. Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном, из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Часто к аварии приводят плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин, отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки.

Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями.

Наиболее опасны аварии на транспорте с разливом (выбросом) аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), которые возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ.

Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившихся аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) или горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Расчет зон негативного влияния поражающих факторов при аварии на транспорте с участием наиболее часто транспортируемых аварийно-химически опасных веществ представлен в таблицах.

Принимается, что при транспортном происшествии емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором	1 т, 46 куб. м;

- железнодорожная емкость с аммиаком		54 куб. м;

- автодорожная емкость с хлором			1 т;

- автодорожная емкость с аммиаком		8 куб. м;

- емкость на очистных сооружениях с хлором	 0,05 т;

Толщина свободного разлития 			0,05 м;

Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

Температура окружающего воздуха		+20 о С;

Время от начала аварии				1 час.

Таблица 10

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 т | 1 т | 8 м3 |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.00071 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,045 | 0,95 | 5,18 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,00002 | 0,171 | 0,002 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,013 | 0,522 | 0,150 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 0,001 | 1,581 | 0,079 |
|  | Вторичным облаком | 0,05 | 3,229 | 1,491 |
|  | Полная | 0,05 | 4,023 | 1,530 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,05 | 4,023 | 1,53 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,064 | 4,651 | 1,732 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |
|  | Возможная | 0,0039 | 25,409 | 3,66 |
|  | Фактическая | 0,0002 | 1,34 | 0,19 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора и аммиака;

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

В настоящее время на территории городского округа отсутствуют предприятия по хранению и применению в производственном цикле химически опасных веществ.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ – 14,5 куб. м;

емкость автомобильной цистерны с			 - ГСМ – 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с		 - СУГ – 73 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с	             - ГСМ – 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

уровень заполнения при перевозки		            - СУГ 85 %;

толщина слоя разлития				 - 0,05 м;

территория						 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС			 - 15-100 м;

класс пожара					            - В1, С.

Таблица 11

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |
| --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14.5 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 |
| Зона расстекления (50%), м | 251,2 | 696,2 |
| Порог поражения 99% людей, м | 18,5 | 51,3 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

Таблица 12

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Для предупреждения возможных ЧС на транспорте необходимо:

- маршруты перевозки АХОВ и взрывчатых веществ прокладывать по обходам;

- устраивать площадки для перегрузки (перекачки), железнодорожные пути для накопления, отстоя вагонов (цистерн) с опасным грузом на расстояние не менее 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, мест стоянки других поездов и оборудовать их системами постановки водяных завес и заливки водой (дегазатором) на случай разлива АХОВ, а так же локальной системой оповещения об аварии с АХОВ работающего персонала и населения, проживающего в зонах возможного опасного химического заражения;

- содержать объекты транспортной и инженерной инфраструктуры в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность их эксплуатации;

- осуществлять перевозку опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

- организовать взаимодействие сил и обеспечение средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Аварии на трубопроводном транспорте.

По территории Зеленоградского городского округа проходят газопроводы отводы и нефтепроводы .

Аварии на трубопроводном транспорте возможны из-за механических повреждений подземных газопроводов и нефтепроводов при подвижке грунта в период весеннего половодья и дождевых паводков. Основной причиной аварий и пожаров на них могут быть: брак строительно-монтажных и ремонтных работ, внешнее механическое воздействие и стресс-подземная коррозия металла, коррозионное разрушение трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений из-за износа.

Предпосылками возникновения ЧС на системах газоснабжения могут являться: несанкционированные врезки, взрывы при розжиге газоиспользующих установок, механические повреждения газопроводов автотранспортом, коррозия или плохое качество газопроводов, износ основных фондов, нарушение норм и правил при строительстве.

В случае аварии, связанной с разрывом линейной части газопровода происходит истечение (выброс) газа под давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

При прогнозировании последствий ЧС на газопроводе зону детонации при взрыве определяют расчетным путем, (с учетом давления газа, диаметра газопровода и др. параметров). Зона детонации будет распространяться по направлению ветра.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения магистральных газопроводов, ГРС и газопроводов-отводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» вокруг объектов магистральных газовых сетей установлены охранные зоны в виде участков земли.

С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных вблизи магистральных газовых сетей, в соответствии СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы (Актуализированная редакция СниП 2.05.06-85*), определены минимально-допустимые расстояния от объектов магистральных сетей до жилой застройки.

Наиболее вероятным сценарием аварийных ситуаций на линейной части нефтепровода, связанных с утечкой нефти из поврежденного участка, согласно «Методическому руководству по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах» являются:

- утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли и попадание в водные объекты.

- утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли, сопровождающихся воспламенением нефти.

Характер распространения нефтепродуктов определяется рельефом местности, нефтеемкостью и влажностью грунтов, а для малых водотоков – формой русловой части и скоростью течения. Аварийный разлив нефти в районе рек может привести к замазучиванию берегов, загрязнению зеркала рек и связанных с ними водоемов, попаданию в питьевые источники.

Основными источниками загрязнения приземного слоя атмосферы при аварийном разливе нефти являются продукты испарения, представленные, в основном, парами углеводородов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения возможны из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, вследствие большого физического износа, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных и систем электроснабжения и из-за стихийных метеорологических явлений.

Наибольшую опасность, в плане нарушения жизнеобеспечения населения и возможных последствий представляют аварии на объектах:

- котельные;

- трансформаторные электрические подстанции;

- газораспределительные станции;

- водонесущие коммуникации (тепловые, канализационные, водопроводные сети);

- ВЛ;

- очистные сооружения.

### 2.2.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

По данным МЧС, неблагоприятных по санитарно – эпидемиологическим показателям зон на территории Зеленоградского городского округа нет. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории поселения спокойная.

Среди населения возможно распространение ОРВИ, гриппа,  а так же отравлений. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни от природных и привнесенных инфекций.

Ухудшение санитарно-гигиенических условий и вспышка инфекционных заболеваний на территории может стать следствием чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В летнее время возможны инфекционные заболевания среди населения из-за низкого качества питьевой воды.

Среди инфекционных заболеваний очень распространены острые кишечные инфекции (ОКИ), которые уступают только ОРВИ и сравнимы с гриппом. Без надлежащего лечения человек, инфицированный любой из ОКИ, может погибнуть в первую очередь от обезвоживания организма.

Возникновение источников инфекции может быть обусловлено:

- состоянием сетей канализации и канализационных очистных сооружений, а также нарушением санитарных правил сброса сточных вод;

- несанкционированными свалками мусора и отходов, возникающими, в основном, в летний сезон вокруг садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, а также, вдоль автомобильных и железных дорог, которые должны подлежать контролю и постепенной ликвидации.

Основными мерами предупреждения вспышек ОКИ являются:

- качественное водоснабжение;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- санитарный контроль производства и реализации продуктов питания и условиями их хранения и приготовления;

- пропаганда правил личной гигиены.

Комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных, проводится по трем основным направлениям;

- мероприятия по устранению инфекции;

- разрыв путей переноса возбудителей инфекции;

- меры по повышению невосприимчивости людей и животных;

Он заключается в выполнении следующих групп мероприятий:

- лабораторная диагностика;

- санитарное просвещение;

- плановая иммунизация людей и животных;

- плановые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Профилактические противоэпизоотические мероприятия, кроме того, предусматривают:

- ветеринарно-санитарный надзор при передвижении животных, заготовках и перевозках сырья животного происхождения всеми видами транспорта;

- ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами;

- ветеринарный надзор за предприятиями и организациями по заготовке, хранению и переработке сырья животного происхождения;

- защита животноводческих хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней из неблагополучных пунктов, а также, организацию профилактических мер в конкретных хозяйствах и населенных пунктах;

- ветеринарно-просветительная работа и страхование животных.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа необходимо осуществлять:

- надзор и контроль за возможными источниками биолого-социальных чрезвычайных ситуаций несанкционированными свалками, скотомогильниками, немедленную их ликвидацию;

- создание условий для своевременного обнаружения и локализации возможных источников и возбудителей опасных инфекционных заболеваний среди населения, сельскохозяйственных животных и растений;

- защиту водных источников от загрязнения, реконструкцию очистных сооружений населенных пунктов и предприятий, исключение попадания в водоемы неочищенных стоков промпредприятий и т.п.

На территории городского округа сохраняется вероятность возникновения несчастных случаев на водных объектах из-за несоблюдения правил поведения на водных объектах, выхода населения на неокрепший лед залива и закрытых водоемов.

Безопасность на водных объектах Зеленоградского городского округа обеспечивается путем:

- создания системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на заливе и водоемах, заблаговременного и оперативного предупреждения об опасности наводнения;

- мониторинга санитарно-гигиенического состояния водоемов в период купания, ледовой обстановки с целью предотвращения заторно-зажорных явлений и как следствие затопления и подтопления территории населенных пунктов и происшествий на водоемах;

- устройства в местах массового отдыха населения на берегах водоемов спасательных станций, обустройство пляжей;

- осуществление контроля на стоянках маломерных судов;

### 2.2.4 Обеспечение пожарной безопасности территории

Пожароопасная обстановка на территории Зеленоградского городского округа обусловлена наличием взрывопожароопасных объектов (Хранилища нефти и газа, АЗС, склады ГСМ, объекты Министерства обороны РФ ), деревянным жилищным фондом дачных посёлков, угрозой промышленных и бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора.

Пожар – неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и

беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения городского округа от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц).

Обеспечение пожарной безопасности городского округа реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными направлениями по обеспечению пожарной безопасности территории Зеленоградского городского округа в рамках генерального плана являются:

- обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики;

- обеспечение беспрепятственного прохода и проезда ко всем объектам защиты; размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения;

- обеспечение водой участков городского округа, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения;

- обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и лесничествами;

- анализ мест дислокации пожарных депо, с учетом нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара – 10 мин на территории городского округа;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, расселение жилья, расположенного в санитарно-защитных зонах предприятий (в том числе взрывопожароопасных);

- обеспечение пожарной безопасности в лесах.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории населенных пунктов городского округа

При проектировании, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. №123-ФЗ, взрывоопасные объекты, должны размещаться за границами населенных пунктов городского округа. А если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва, при этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное вышеназванным законом.

Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям.

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного снабжения».

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны

иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров.

Противопожарное водоснабжение городского округа

На территории городского округа, а также на территории организаций и населенных пунктов в границах муниципального образования должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.

В качестве источников противопожарного водоснабжения, могут использоваться: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе, питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории Зеленоградского городского округа относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты (искусственные и естественные водоемы), используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Перечень водоемов используемых для целей пожаротушения:

г. Зеленоградск  водоём на ул .Тургенева

пос. Сокольники  водоём на ул..Лазурная

пос..Коврово  водоём на ул.Строительная

пос. Васильково водоём на ул. Весенняя

пос.  Низовка  водоём на ул.Липовая аллея

пос. Сиренево  водоём на ул. Новая

пос. Мельниково  водоём на ул. Центральная

пос. Холмы  водоём на ул. Сиреневая

пос. Моховое водоём на ул. Дорожная

пос. Сосновка   речка Зеленоградка

пос.  Кузнецкое водоём на ул. Луговая

пос. Холмогоровка  водоём на ул. Лесная

пос.  Откосово  водоём на ул.. Советская

пос. Куликово  озеро Дорожное

пос. Колосовка, Переславское  водохранилище Великое.

пос. Кумачёво  водоём на ул. Комсамольская

пос. Кострово водоём на ул. Прохладная

пос.Поваровка   водоём на ул. Полевая

пос. Русское водоём на ул. Победы

пос.  Красноторовка   водоём на ул. Школьная

пос. Грачёвка  водоём на ул.Кузнецкая

пос. Сальское   водоём на ул.Садовая

пос. Заостровье  водоём на ул. Прибрежная

пос. Куликово  водоём на ул. Лесная

пос. Романово водоём на ул.Озёрная

пос.Зелёный гай  водоём на ул.Молодёжная

При новом строительстве и реконструкции территорию населенных пунктов городского округа необходимо дооборудовать противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, водоснабжение населенных пунктов осуществлять от различных источников водоснабжения – с подключением к водопроводной сети и от артезианских скважин.

Расход воды для нужд наружного пожаротушения городского округа принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного снабжения и составит 50 л/с (2 пожара по 25 л/с).

Так же, необходимо проектировать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров в случае выхода из строя водопровода.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками).

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 №123-ФЗ противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Противопожарные расстояния на территории городского округа между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций различных классов функциональной пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок, указанных в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 №123-ФЗ до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок), допускается уменьшать при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37, с учетом не превышения допустимого расчетного значения пожарного риска установленного статьей 93 вышеназванного Федерального закона.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:

- от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);

- от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и

автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах городского округа

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городского округа определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова, в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 24.07.2008 г. №123-ФЗ, не должно превышать 10 минут.

Таблица 13

Сведения о пожарных депо, осуществляющих прикрытие на территории городского округа

| № | Наименование пожарной части | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ-15 | г. Зеленоградск |
| 2 | ПЧ-29 | г. Пионерский |
| 3 | ПЧ-17 | г. Светлогорск |
| 4 | ПЧ-33 | г. Янтарный |
| 5 | ПЧ-30 | г. Светлый |
| 6 | Центр тушения лесных пожаров | г.Калининград пос. Александра Космодемьянского |
| 7 | Отдельный пожарный пост | Пос. Рыбачий |

Часть территории городского округа обеспечивается ведомственными подразделениями пожарной охраны:

В/Ч 30879 в районе пос. Красноторовка

В/Ч 49399 пос. Переславское

В/Ч 20336 пос. Колосовка

Определение числа подразделений пожарной охраны и мест дислокации на территории городского округа должно осуществляться на основании требований СП (свод правил) 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 на территории городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, предусмотрено проведение особых противопожарных мероприятий.

Среди таких мероприятий выделяется:

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;

- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается размещение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается устройство свалок горючих отходов на территориях городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание

защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Требования пожарной безопасности в лесах

Охрана лесов от пожаров должна осуществляться в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации, Приказами Минсельхоза РФ.

Пожарная безопасность в лесах осуществляются по следующим направлениям:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов включает:

- разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;

- распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;

- строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения;

- устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов;

- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

- устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

- приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

- организации систем связи и оповещения;

- строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

- снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

- создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:

- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах;

- организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных средств;

- своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 417 от 30 июня 2007 г.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

### 2.2.5. Показатели риска природных и техногенных ЧС

Показатели риска на основании методики оценки рисков чрезвычайных ситуаций и нормативов приемлемого риска чрезвычайных ситуаций по видам опасных природных явлений и возможных чрезвычайных ситуациях на объекта городского округа приведены в таблице.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1. Свидетельство о допуске к определенным видам работ

Приложение 2. Исходные данные для проектирования раздела

# ГРАФИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ

# Footnotes

Данные Росстат

Географический атлас Калининградской области / Гл. ред. В. В. Орленок. - Калининград: Изд-во КГУ; ЦНИТ, 2002 – 44 – 45 С.

Географический атлас Калининградской области / Гл. ред. В. В. Орленок. - Калининград: Изд-во КГУ; ЦНИТ, 2002 – 34 – 35 С.

Географический атлас Калининградской области / Гл. ред. В. В. Орленок. - Калининград: Изд-во КГУ; ЦНИТ, 2002 – 42 – 43 С.

Письмо Министерства развития инфраструктуры Калининградской области от 18.02.2020 № 01-2020/1147-ЕД

Паспорт муниципального образования «Зеленоградского городской округ» по состоянию на 01.01.2019 г.