Утверждаю

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

__________________ С.А. Кошевой

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Реконструкция центральной городской и привокзальной площадей в г. Зеленоградске Калининградской области»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
|  | Основание для проектирования | Подготовка документации для реализации проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
|  | Заказчик | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» |
|  | Исполнитель | Определяется по результатам конкурса |
|  | Наименование объекта | «Реконструкция центральной городской и привокзальной площадей в г. Зеленоградске Калининградской области» |
|  | Местоположение объекта (город, площадка, адрес) | Калининградская область, г. Зеленоградск. |
|  | Назначение объекта | Общественные пространства |
|  | Источник финансирования | Бюджет МО «Зеленоградский городской округ» |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация, Рабочая документация |
|  | Сроки проектирования | Начало выполнения Работ - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта. Срок выполнения работ – не более 130 (сто тридцать) календарных дней момента заключения Контракта до передачи Заказчику документации с положительным заключением по результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости I этап – разработка проектно-сметной документации – не более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Контракта до даты передачи одного комплекта проектной Документации Заказчику для рассмотрения и согласования, в том числе устранение Проектировщиком замечаний, выявленных по результатам проверки проекта Заказчиком. Комплект Документации перепадется заказчику за 5 дней до истечения срока I этапа II этап – в срок не более 70 (семьдесят) календарных дней с момента окончания I этапа: - регистрация в органах государственной экспертизы заявления о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (сдача документации осуществляется Проектировщиком самостоятельно по доверенности от Заказчика); - проверка достоверности определения сметной стоимости Объекта в органах государственной экспертизы; - устранение замечаний, выявленных по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости; - передача Заказчику проектно-сметной документации с положительным заключением определения достоверности сметной стоимости. |
|  | Исходная Документация, предоставляемая заказчиком | Утвержденный заказчиком эскизный проект. |
|  | Основные технико-экономические характеристики объектов | Границы работ определяются эскизным проектом Площадь центральной городской площади в границах работ – 0,6 га Предусмотреть замену плиточного покрытия площади, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, освещение согласно эскизному проекту, в случае отклонения проектных решений, предусмотренных эскизным проектом необходима, их доработка с учетом действующего законодательства и технических регламентов. Площадь привокзальной площади в границах работ – 0,8 га Предусмотреть замену плиточного покрытия площади, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, освещение согласно эскизному проекту, в случае отклонения проектных решений, предусмотренных эскизным проектом необходима, их доработка с учетом действующего законодательства. Архитектурные решения малых архитектурных форм, нестационарных объектов, навесов и прочих элементов выполнить на основании эскизного проекта |
|  | Особые условия проектирования | Не входит в цену Контракта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также стоимость проведения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В случае если по итогам проведения государственной экспертизы и/или проверки достоверности определения сметной стоимости разработанной Документации в соответствующих органах были получены отрицательные заключения по вине Проектировщика, то повторное проведение государственной экспертизы и/или проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, Проектировщик осуществляет за счет собственных средств. Сбор исходных данных и технических условий, согласование проектных решений в процессе проектирования осуществляется Проектировщиком. Проектировщик заказывает и оплачивает подеревную съемку территории в границах проектных работ с определением состояния деревьев (лесопатология) |
| Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |
|  | Требования к составу и объему проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с проектной документацией и полученными техническими условиями. Рабочую документацию выполнить в полном объеме, необходимом для проведения работ по реализации технических и технологических решений в процессе реконструкции. Проект согласовать с заказчиком, со всеми заинтересованными службами, в том числе выдавшими технические условия. |
|  | Требования к проектной документации | Виды и объемы работ по реконструкции площадей назначить в соответствии с эскизным проектом Перед началом работ произвести сбор необходимых исходных данных, получить технические условия владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону проектных работ. В случае необходимости в изъятии земельных участков или их временном использовании (стройплощадки, объездные дороги) установить собственников, землепользователей, землевладельцев земельных участков, интересы которых будут затронуты при реконструкции площадей Для оповещения лиц, чьи интересы могут быть затронуты в результате проведения землеустроительных работ, опубликовать соответствующее объявление в средствах массовой информации и оформить правоустанавливающие документы – затраты на возмещение убытков в соответствии со ст. 57 Земельного кодекса и Постановления Правительства РФ от 07.05.03г. №262. Запроектировать ремонт или замену всех существующих водопропускных труб и осуществить восстановление водоотвода. В рамках реконструкции предусмотреть сохранение существующего гранитного бордюра, устройство дополнительных камер наружного наблюдения. Провести доработку малых архитектурных форм, арт-объектов, элементов благоустройства, (далее – «Элементов»), указанных в эскизном проекте, согласовать доработанные решения с заказчиком При доработке Элементов, указанных в эскизном проекте, проектировщик подбирает конструктивные решения и материалы, в том числе материалы отделки с учетом устойчивости к актам вандализма и воздействию внешней агрессивной среды (сильный порывистый ветер, влажный морской воздух и т.д.) Разработать систему интерактивного взаимодействия элементов благоустройства и людей, выражающуюся в сложной системе последовательных квестов (интеллектуальных, логических, тактильных или прочих (иных) задач) заложенных в среду реконструируемых объектов, решение которых, должно приводить к яркой эмоциональной развязке. Общее среднее время проведения на реконструируемых объектах при решении всего комплекса квестов должно быть не менее 30 мин. Систему квестов согласовать с заказчиком. Разработать систему, заменяющую типовые решения по размещению объявлений, которая должна решить проблему бумажных объявлений, приклеиваемых к различным поверхностям городской среды Разработать решения, позволяющие избежать размещение знаков дорожного движения на тротуарах в границах проектных работ. Проектные решения принять в соответствии с эскизным проектом. Разработать малые архитектурные формы (ограждения, опоры освещения, скамейки) и согласовать с заказчиком. Разработать подробные схемы, отображающие раскладку, тип и размер плитки, а также прочих дорожных покрытий. При уточнении рисунка раскладки плитки предусмотренной эскизным проектом фрагментарно заложить использование натурального камня, брусчатки и др. материалов Разработать подробные схемы расположения элементов благоустройства, озеленения и малых архитектурных форм. Разработать единое стилевое и колористическое решение проектируемой территории с учетом: - градостроительной ситуации; - статуса территории; - ландшафтно-визуального анализа территории; - имеющейся композиционно-планировочной структуры и видовых раскрытий; - антивандальности и удобства эксплуатации В случае отклонения проектных решений, предусмотренных эскизным проектом, необходимая доработка осуществляется за счет проектировщика с учетом действующего законодательства и технических регламентов. Все отклонения от эскизного проекта необходимо согласовать с Заказчиком |
|  | Требования к сметной документации | Сметную документацию, в том числе сводный сметный расчет, составить в базисном и текущем уровне цен с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется за счет средств федерального бюджета. Сметная документация должна быть разработана базисно-индексным методом в программе «WinRik», Word, Excel в действующей сметно-нормативной базе Калининградской области с применением индексов Минрегионразвития, выпускаемых ежеквартально, на дату подачи сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 18.05.2009г №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов». Локальные сметы выполнить по форме 4Т в уровне цен на текущий квартал года. Сметные расчеты, содержащиеся в документации, должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский и технический надзор. |
| Дополнительные требования |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | Проектировщик выполняет следующие изыскания: инженерно-геодезические; инженерно-геологические. |
|  | Требования к участнику размещения заказа устанавливаемые в соответствии с законодательство РФ | Наличие действующего свидетельства выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
|  | Согласование проектной документации | Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. Проектные решения по переустройству инженерных сетей и коммуникация согласовать с собственниками сетей. Проектная организация без дополнительной оплаты в установленном порядке подает и защищает выполненную проектно-сметную документацию в органах государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства, представляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы. По результатам рассмотрения у Заказчика и экспертизы вносит в проект изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. |
|  | Объем передаваемой заказчику проектной документации | До прохождения государственной экспертизы предоставить заказчику на согласование в 1 экземпляре технический отчет о выполненных инженерных изысканиях и проектно-сметную документацию, а также инженерные изыскания и проектную документацию в полном объеме на электронном носителе. Передача Заказчику откорректированной по результатам экспертизы проектной и рабочей документации, имеющее положительное заключение определения достоверности сметной стоимости объекта и в 3-х экземплярах каждой на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе в формате pdf, «WinRik», dwg |

Техническое задание на проектирование согласовано:

| Заказчик: | Проектировщик |
| --- | --- |
| ________________________________м.п. | ________________________________м.п. |